## Slide 1
SHIWA NETWORK
Пространственно-временная синхронизация на пикосекундном уровне

## Slide 2
Стандартизация и определение
«Беспроводная пространственно-временная синхронизация» входит в число будущих технологических тенденций IMT 2030.
Наше определение:
Пространственно-временная синхронизация — это коллективное состояние, в котором часы всех устройств синхронизированы, а взаимное расположение является общим.
Ключевое преимущество
Позволяет всем устройствам использовать универсальные часы через беспроводную связь.
Технологическое значение
Создает основу для точной координации устройств в пространстве и времени на пикосекундном уровне.

## Slide 3
Путь к пространственно-временной синхронизации
01
~2025
Неточная синхронизация
Логические часы
Облачная синхронизация
Сеть
Масштабирование
02
~2030
Инфраструктура для синхронизации
Справочные базовые станции
Координаты положения
Синхронизация времени
Вертикальный поток данных
03
~2035
Органичное взаимодействие
Верхний уровень синхронизации ST
Запуск сервиса
Аутентификация, безопасность, конфиденциальность
Взаимодействие вещей

## Slide 4
Беспроводная двусторонняя интерферометрия (WiWi)
Двусторонняя спутниковая передача времени и частоты (TWSTFT)
Традиционная технология для измерения разницы во времени и передачи времени через спутниковую связь.
Высокая точность, но дорогостоящая инфраструктура
Требует специализированного оборудования
Беспроводная двусторонняя интерферометрия (Wi-Wi)
Наша инновационная технология для измерения времени и расстояния с помощью беспроводной связи.
Низкая стоимость и компактные размеры
Высокая точность на пикосекундном уровне
Ключевое достижение:
Мы внедрили спутниковую технологию для синхронизации времени (точностью пикосекунды) и измерения расстояния (точностью в миллиметрах) с чрезвычайно низкой стоимостью и небольшим размером.

## Slide 5
Математическое доказательство концепции
Основные формулы синхронизации Wi-Wi
P
=
Δ
T
G
+
Δ
T
J
2
Где P — сумма обоих измерений, ΔT
G
и ΔT
J
— измерения
разницы во времени между устройствами.
T
J
−
T
G
=
Δ
T
G
−
Δ
T
J
2
Где T
J
- T
G
— разница во времени между устройствами J и G.
Практическое применение:
Данный метод позволяет достичь
точности синхронизации до 35 нс с джиттером 16 пс.
Математическое доказательство
1
Пусть T
G
и T
J
— истинное время на устройствах G и J.
2
При двустороннем обмене сигналами, устройство G
отправляет сигнал в момент t
1
, устройство J принимает его в
момент t
2
.
3
Затем J отправляет ответный сигнал в момент t
3
, который G
получает в момент t
4
.
4
Тогда ΔT
G
= t
4
- t
1
и ΔT
J
= t
3
- t
2
.
5
Если время распространения сигнала в обоих направлениях
одинаково, то разница между часами устройств может быть
вычислена как (ΔT
G
- ΔT
J
)/2.
Результат:
Технология обеспечивает прорыв в точности
синхронизации для беспроводных систем.

## Slide 6
Модуль Wi-Wi
Сравнение технологий
Прототип:
SDR+Rb часы (~$15k)
Новый модуль:
RF chip + TCXO + MPU + Rb часы
Улучшение:
Удешевление платформы FPGA
Ключевые преимущества
Низкая стоимость
Небольшой размер
Низкое энергопотребление
Высокая точность синхронизации
Сравнение энергопотребления
Сравнение стоимости компонентов

## Slide 7
Прототип и характеристики
Модуль Wi-Wi
Изображение прототипа модуля
Технические характеристики
Модуль беспроводной связи 920 МГц - 3ГГц
Полная совместимость с IEEE 802.15.4
Диапазон 100 м (20 мВт) / 5 км (250 мВт)
Точность синхронизации: 35 нс с джиттером 16 пс
Низкое энергопотребление благодаря отказу от FPGA
Сравнение производительности

## Slide 8
Практическое применение
Мониторинг инфраструктуры
Проблема:
Не существует другого способа отследить небольшое изменение расстояния (мм) в долгосрочной перспективе.
Решение Wi-Wi:
Дешевая и удобная система контроля расстояния с возможностью обнаружения небольшого наклона здания.
Точность измерения отклонения
1
миллиметр
Синхронизация сетей датчиков
Обеспечение точной синхронизации между распределенными датчиками для сбора согласованных данных.
Координация автономных систем
Точная координация движения и действий автономных роботов и транспортных средств.
Промышленная автоматизация
Синхронизация производственных процессов с высокой точностью для повышения эффективности.

## Slide 9
Будущее развитие
Qantum-PCIe × Wi-Wi
Мы разрабатываем модуль пространственно-временной синхронизации Wi-Wi в форм-факторе карты Qantum-PCI. Это позволит интегрировать нашу технологию в существующие серверные и вычислительные системы, обеспечивая высокоточную синхронизацию для критически важных приложений.
Концепт карты Qantum-PCIe
План развития технологии
Квантовые сети
Интеграция с квантовыми вычислениями для создания сверхзащищенных сетей с синхронизацией на квантовом уровне.
Космические приложения
Синхронизация спутниковых группировок для повышения точности навигации и наблюдения.
Умные города
Создание единой синхронизированной инфраструктуры для управления городскими системами.

## Slide 10
Выводы
Ключевые достижения:
Мы показали реализуемость и экономическую эффективность технологии «Пространственно-временная синхронизация» на пикосекундном уровне.
Небольшие, недорогие модули с низким энергопотреблением необходимы для реализации синхронизации пространства-времени
Достигнута точность синхронизации 35 нс с джиттером 16 пс при измерении расстояния с точностью до 1 мм
Технология совместима с существующими стандартами IEEE 802.15.4 и имеет широкий диапазон применения
Перспективы развития:
Мы стремимся внести свой вклад в решение временной синхронизации и стоим на пороге новой эры. Разработка модуля в форм-факторе Qantum-PCIe позволит интегрировать технологию в существующие системы и расширить сферу её применения.