## Slide 1: Sincronización del usuario final

## Slide 2: ¿Por qué necesitamos sincronización?
La sincronización de relojes a nivel de nanosegundos abre nuevas oportunidades para aplicaciones con requisitos críticos de tiempo y retraso”
Un eje de tiempo preciso mejora el rendimiento, la eficiencia y la seguridad de las aplicaciones
3x Rendimiento de bases de datos distribuidas |  |  |  |  |  | 80x Precisión del tiempo |  | 
Seguridad del sitio con cifrado temporizado |  |  |  | ↓ "Computación" |  |  |  | ↓ Tráfico de red
"Consistencia de datos" |  | Causalidad |  |  |  |  | Ordenación de eventos | 
solo la punta del iceberg

## Slide 3: Caso de uso: Plataformas en línea masivas
  Interacciones competitivas, como juegos o transacciones bursátiles
  Simulando la realidad física, con acciones instantáneas que ocurren en múltiples simulaciones en máquinas remotas
  Registrar eventos con marcas de tiempo en máquinas remotas y hacer juicios en el servidor central
  Genera condiciones de carrera pero se desea ser justo independientemente de la latencia hacia el servidor
  Beneficio:
  Arbitrar la causalidad entre entradas remotas

## Slide 4: Cómo sincronizar a los usuarios finales
UWB (Ultra-Wideband)
– IEEE802.15.4-2011 / IEEE 802.15.4z-2020
Ancho de banda amplio se aproxima mejor a una onda cuadrada ideal con bordes más nítidos.
Los bordes afilados permiten una estampación precisa de la recepción y transmisión de paquetes.

## Slide 5: Traditional UWB application
Ranging
Los dispositivos UWB tienen un contador de 40 bits que funciona a ~64 GHz, donde cada tick equivale a ~15 ps.
Cada paquete enviado o recibido lleva una marca de tiempo utilizando este contador. El rango entre dispositivos se calcula utilizando el Tiempo de Vuelo * Velocidad de la Luz.
La precisión disminuye a medida que aumenta el tiempo de respuesta, ya que cada extremo tiene relojes no ideales, lo que hace que los cálculos de tiempo varíen con la variación de la frecuencia del reloj.

## Slide 6: UWB comercial
Airtags
  Utiliza UWB y BLE juntos para encontrar la distancia y el ángulo hacia la etiqueta desde tu teléfono.
SmartTag
  Utiliza UWB y BLE junto con la cámara del teléfono para mostrarte dónde está la etiqueta.

## Slide 7: Sincronización de usuarios
GPS Ultra-wideband Gateway (GUG)
Connect. Collaborate. Accelerate.
UWB Endpoint, Time Drive
Sincronizar varios dispositivos con un único "gateway" con GPS Proporciona sincronización GPS en ubicaciones sin recepción GPS Idealmente, esta función de "gateway" estaría integrada en routers WiFi o sería un dispositivo independiente Los usuarios podrían instalarlo según sea necesario en cada hogar, sincronizando cada dispositivo

## Slide 8: Time Drive Operation
Connect. Collaborate. Accelerate.

## Slide 9: Flujo de Control en Modo de Reserva
PHC
ANT L1/L2
GNSS
MAC/CSAC
PHC
ANT L1/L5
GNSS 2
PHC
PHC
PHC
PHC
Qantum-PCI Card
Time Server
PPS
PPS
PPS
/PCIe
PTP (Ethernet)
PPS
Connect. Collaborate. Accelerate.

## Slide 10: GPSDO avanzado
GNSS
Receiver1
High Stability
Oscillator
PPS MAC
PPS1
ToD1
Discipline
Clock Processing FPGA
L1/L2
GNSS
Receiver2
PPS2
ToD2
L1/L5
PPS1
PPS2
Optional
Connect. Collaborate. Accelerate.

## Slide 11: FPGA

## Slide 12: Cómo usarlo
Para el servidor de tiempo PTP (Grandmaster)
- A través de PCIe (PHC2SYS)
- A través de PPS (TS2PHC)
- A través de PPS inverso
Here's the translation of the provided text into
Para el servidor de tiempo NTP
- A través de PCIe (Chrony)
Para sistemas de cámaras y audio
IRIG-B
PPS
Otras aplicaciones
- TDC bipolar y multicanal (múltiples PPS)
- Marcado de tiempo de eventos a través de PCIe

## Slide 13: Performance
Qantum PCI Time Card
NIC
NIC
PPS out
PPS in
PPS out
C
PTP over ethernet
PPS out
D

## Slide 14: Rendimiento
Connect. Collaborate. Accelerate.

## Slide 15: Estabilidad a largo plazo vs. a corto plazo
Connect. Collaborate. Accelerate.

## Slide 16: Rendimiento
Connect. Collaborate. Accelerate.

## Slide 17: Previous Versions
Connect. Collaborate. Accelerate.

## Slide 18: Caso de uso: Telemetría de red
  Envía pings a las máquinas constantemente.
  Si la máquina no responde, debe tomar una acción.
  ¿Por qué no hacer pings basados en marcas de tiempo de hardware?
  SING = Pings Sincrónicos
  Mediciones de retraso unidireccional
  Telemetría en red
  Mejorar el reconocimiento de congestión
  Mejorar los mecanismos de control de congestión
  Precisión de extremo a extremo: <100 ns
  Quiero medir la latencia unidireccional

## Slide 19: Caso de uso: IA distribuida
  Requiere muchos recursos para mover datos a una máquina o clúster
  Con la precisión adecuada, se puede entrenar en muchos lugares
  Luego usar las marcas de tiempo para fusionar los resultados
  Ventajas:
  Reduce el tráfico/congestión del centro de datos
  Ahorra recursos
  Requiere una precisión de extremo a extremo de menos <100 ns
  A través del centro de datos
  Globalmente

## Slide 20: Caso de uso: Sistemas multinúcleo a través de la red
La red del centro de datos es el tejido
  Interconexión Ultra-Path (UPI) sobre la red
  Unidad de gestión de memoria de entrada-salida (IOMMU) sobre la red
  ¿Podemos programar un centro de datos como una PC?
  El tiempo preciso puede ayudarnos a programar mejor el centro de datos.
  odo el equipo del centro de datos sigue el mismo vector de tiempo preciso
  Beneficio:
  Las cargas actuales de los centros de datos están lejos del 100%
  Determinismo: Si sabes cuándo ocurre todo, la carga podría estar más cerca del 100%
  Requiere precisión de extremo a extremo de <10 ns

## Slide 21
Precisión del tiempo hoy y mañana

## Slide 22
Серверная синхронизация времени
Современные серверные системы (сервера) оснащены процессорами (ЦПУ), периферийными устройствами и слотами PCIe.
Каждый слот PCIe получает тактовый сигнал общего источника с частотой 100 МГц от материнской платы. Этот тактовый сигнал обычно используется и для ЦПУ, и для устройств PCIe, и называется архитектурой общего такта.

## Slide 23: Типичная архитектура синхронизация конечных точек шины PCIe
Большинство конечных точек PCIe, таких как сетевые адаптеры PCIe (NIC), имеют локальный источник тактового сигнала и фазовый блокировщик (PLL), который генерирует тактовый сигнал для Ethernet с частотой, например, 156,25 МГц. Тактовый сигнал 100 МГц с базовой платы используется для управления ядром PCIe, делая интерфейс PCIe и ядро Ethernet асинхронными друг относительно друга.
Ethernet Chipset
Oscillator
Ethernet Clocks
PCIe + 100MHz
PCIe Card
Host CPU
PLL

## Slide 24: Измерение частоты с высокой точностью (PFM)
Измерение частоты с высокой точностью (Precision Frequency Measurement) (PFM)
Добавляем схему DPLL на дерево тактовых сигналов конечной точки PCIe и подключаем общий сигнал 100МГц PCIe к DPLL.
100МГц выступает в качестве общей частоты для всех устройств и модулей внутри шасси. В результате все тактовые сигналы к чипсету Ethernet поступают из одного источника, делая их синхронными.
Ethernet Chipset
Oscillator
100M
PCIe
PCIe Card
Host CPU
100M
DPLL
156M

## Slide 25: Измерение частоты двух карт
Процесс точного измерения частоты:
1. Карта 1 является источником, карта 2 - получателем:
Карта 1 измеряет локальный осциллятор 1 по отношению к 100МГц с помощью DPLL1. Программное обеспечение на хост-процессоре считывает это значение.
2. Программное обеспечение на хост-процессоре передает это измерение DPLL2: Хост-процессор передает это измерение DPLL2, и DPLL2 корректирует свои выходные тактовые сигналы, чтобы соответствовать измерению карты 1.
3. Процесс повторяется непрерывно: Этот процесс повторяется непрерывно, чтобы обеспечить отслеживание DPLL2 за DPLL1. Таким образом, тактовые сигналы PCIe карты 2 отслеживают частоту PCIe карты 1.
Ethernet Chipset 2
Oscillator 2
100M
PCIe
PCIe Card 2
Host CPU
100M
DPLL 2
100M
156M
Data
Ethernet Chipset 1
Oscillator 1
100M
PCIe
PCIe Card 1
DPLL 1
156M

## Slide 26: Частота между системами (Sync-E)
Класический Sync-E:
  Частота тактового сигнала восстанавливается из Ethernet-канала.
  Устройства Ethernet восстанавливают частоту тактового сигнала и передают ее в DPLL.
  DPLL генерирует такой же тактовый сигнал для другого Ethernet-устройства для его передачи.
Qantum Sync-E:
  Использует Sync-E и улучшает его, добавляя высокую точность и временную синхронизацию.
Обе архитектуры используют Ethernet для восстановления частоты тактового сигнала и передачи его другим устройствам с помощью DPLL. Однако они отличаются в уровне точности и дополнительных функциях, предоставляемых для обеспечения высокой точности и временной синхронизации.

## Slide 27: Масштабирование
Как насчёт использования нескольких платформ одновременно?
Для этого можно воспользоваться функцией Sync-E для восстановления тактового сигнала в Ethernet Chipset 2, после чего отправить его в DPLL2 и произвести измерение отношения между тактовым сигналом Sync-E и 100 МГц в Сервере 2. Полученное отношение частоты можно передать другим конечным точкам PCIe в Сервере 2 через интерфейс PCIe. Кроме того, можно создать Граничный Сигнал (Boundary Clock), который следует за ним и также предоставляет частоту.
Ethernet Chipset 1
Local Oscillator 1
100M
156M
PCIe
PCIe Card 1
Server 1
100M
DPLL 1
Ethernet Chipset 2
Local Oscillator 2
PCIe
PCIe Card 2
Server 2
100M
DPLL 2
Sync-E
Ethernet
SyncE Clock
100M
156M

## Slide 28
А что на счет времени (PTM)?
PTM (Precision Time Measurement), или точное измерение времени через PTP по PCIe, работает в системе, где конечные точки PCIe поддерживают PTM.
В идеальном сценарии PTM способен синхронизировать две конечные точки приблизительно в пределах 15-30 нс через PCIe. Для установления точного времени необходимо использовать сигнал 1PPS (импульс в секунду) в качестве измерения времени на конечной точке PCIe с DPLL, либо на входе, либо на выходе.
С точностью в 15-30 нс, вместе с высокостабильной частотной подстройкой, два устройства могут усреднить точный сигнал в пределах 15-30 нс для достижения погрешности времени менее 1 нс.

## Slide 29: ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ МЫ ОБЪЕДЕНИМ PFM + PTM
PTM синхронизирует импульсы внешней секунды между двумя картами с точностью до 15-30 нс и предоставляет эти импульсы DPLL на каждой карте.
PFM позволяет DPLL2 генерировать тактовые сигналы на основе частоты, измеренной DPLL1 Локального Осциллятора 1.
DPLL2 может усреднять ошибку импульсов внешней секунды со временем и генерировать импульсы внешней секунды с погрешностью менее 1 нс между двумя картами.
Ethernet Chipset 2
Local Oscillator 2
100M
PCIe + PTM
PCIe Card 2
Host CPU
100M
DPLL 2
100M
156M
Data
Ethernet Chipset 1
Local Oscillator 1
100M
PCIe + PTM
PCIe Card 1
DPLL 1
156M
PPS Output or Input
PPS Output or Input

## Slide 30: ПРИМЕНЕНИЕ: 5G O-RAN
5G O-RAN (открытая радиодоступная сеть) - это приложение, где концепции Точного измерения времени (PTM) и Точного измерения частоты (PFM) могут быть крайне полезными.
В 5G O-RAN архитектура сети разложена на составные части, что позволяет достичь большей гибкости, масштабируемости и инноваций по сравнению с традиционными сетями мобильной связи.
Вот как PTM и PFM могут быть применены в контексте 5G O-RAN:
1. Синхронизация Удаленных радиоустановок (RRU):
- PTM может использоваться для точной синхронизации времени между распределенными по сети RRU. Это обеспечивает координированную передачу и прием сигналов, минимизируя помехи и оптимизируя производительность сети.
- PFM может обеспечить точное выравнивание радиочастот, используемых RRU, что снижает искажения сигнала и повышает его качество.
2. Интероперабельность и нейтральность по отношению к производителю. С помощью PFM коммерческие серверы любого производителя могут точно предоставлять и распределять частоту для RRU, способствуя интероперабельности и нейтральности по отношению к производителю в экосистеме O-RAN.
3. Высокоточное время для критических приложений:
- Возможность PTM достигать синхронизации времени на уровне наносекунды критична для поддержки критических приложений с ультранизкой задержкой в 5G O-RAN, таких как промышленная автоматизация, автономные транспортные средства и здравоохранение.
- PFM обеспечивает стабильность и точность частоты сигналов, используемых в критических приложениях, что способствует надежности и производительности сети.
В целом, PTM и PFM играют важную роль в улучшении функциональности, интероперабельности и производительности сетей 5G O-RAN, обеспечивая возможность развертывания передовых сервисов и приложений с жесткими требованиями к точности времени и частоты.

## Slide 31: Требования к времени и частоте в 5G O-RAN
5G O-RAN требует строгой синхронизации по всей сети через множественные сетевые переходы.
Устройства должны работать как граничные часы с ошибкой времени менее 10 нс и строгими требованиями к стабильности частоты.

## Slide 32: Текущие архитектуры
Для выполнения этих требований по временной синхронизации серверы стиля O-RAN DU обычно оснащаются интегрированными сетевыми интерфейсами (NIC) на базовой плате, а также интегрированными тактовыми цепями, такими как DPLL с GPS и OCXO, встроенными в материнскую плату сервера.

## Slide 33: Вариант DU* с головным устройством Qantum PCIe
Временная карта выступает в качестве источника времени и частоты;
Синхронизирована с ГНСС;
Атомные часы как хранитель частоты;
Все PCIe NIC синхронизируется от временной карты
В зависимости от необходимых интерфейсов можно установить несколько PCIe NIC
Поскольку все тактовые сигналы на PCIe NIC теперь могут следовать за частотой PCIe карты, тактирование Ethernet на NIC поддерживается (отслеживается) до дисциплинированных атомных часов.
DU (Distributed Unit) - это распределенная единица в сети 5G, которая включает в себя функциональные компоненты базовой станции.
Ethernet NIC
Local Oscillator
100M
PPS Output or Input
PCIe + PTM
PCIe Endpoint
Host CPU
100M
DPLL
GNSS Receiver
High Stability Oscillator
PPS
ToD
Discipline
Qantum Card
Clock Processing FPGA + DPLL
Antenna
100M
10MHz
156M
Sync-E out clock traceable to 10MHz
Data

## Slide 34
ЧТО НАМ ЭТО ДАСТ?
С использованием PTM + PFM на базе Qantum PCIe коммерческие серверы любого производителя могут предоставлять и распределять частоту и время на любую установленную карту PCIe, создавая устройства, соответствующие требованиям 5G с минимальными затратами как по оборудованию так и по ресурсам.

## Slide 35: Приложение 2: Распределенный искусственный интеллект (Distributed AI)

## Slide 36: Приложение распределенного искусственного интеллекта
Эта архитектура применяется для устройств, не поддерживающих Ethernet, таких как графические процессоры (GPU). Даже без использования PTM она обеспечивает синхронизацию частоты между GPU в рамках системы. С использованием PTM время и частота могут быть распределены по всему кластеру искусственного интеллекта: от сети фронт-энда до центрального процессора (CPU), от CPU до GPU и далее к сети бэк-энда.
Ethernet NIC
Local Oscillator
100M
PPS Output or Input
PCIe + PTM
PCIe Endpoint
Host CPU
100M
DPLL
GPU
Local Oscillator
100M
PPS Output or Input
DPLL
PCIe + PTM
100M
GPU PCIe Card
GPU
GPU
GPU
Data

## Slide 37
Что это даст потребителю?
С помощью PFM коммерческие серверы любого производителя могут создавать синхронизированные по частоте кластеры искусственного интеллекта.
С использованием PTM + PFM коммерческие серверы любого производителя могут создавать синхронизированные по частоте и времени кластеры искусственного интеллекта.
"Время - это река, течение которой мы пытаемся поймать. Синхронизация - это мост, что соединяет берега этой реки, позволяя нам двигаться в унисон, от единого источника. Она служит фундаментом для всех наших творений, будь то величественные дворцы науки или скромные часы, что отсчитывают жизнь."