## Slide 1: PNT НА БАЗЕ 5G С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ И ДВ СТАНЦИИ

## Slide 2: ПРОБЛЕМАТИКА
GNSS - это „золотой стандарт“ для бесчисленных пользователей синхронизации с частотой менее 1 мкс
Бесплатный
  Дешевые приемники
Высокая точность
Часто является источником мастер-кода PTP
Лишь немногие клиенты имеют прямую связь PTP с Государственными эталонами, …
Что делать, если GNSS недоступен?
PTP из ансамбля атомных часов
Что делать, если вы не можете легко подключиться к сети с помощью PTP?
Или вы находитесь в движении?
Можем ли мы использовать другой радиочастотный сигнал в качестве источника времени?
ГМЦ ГСВЧ
UTC
USNO
GNSS
PTP
master
PTP
client
PTP
client

## Slide 3: ВРЕМЯ ВЕЩАНИЯ – ТЕХНОЛОГИИ, ТОЧНОСТЬ
GNSS производительность :
  несколько ns
Системы вещания:
FM (RDS) ~100 мс
DVB-T2 ~0,3 мкс на PHY, но не отслеживается по UTC
с погрешностью до 1 с (!) для времени UTC в полезной нагрузке
Сотовые сети 5G
Для TDD 5G требуется 1,5 мкс по сравнению с UTC
На практике: от 50 нс до 1,5 мкс
*) Широковещательная передача по времени UTC необязательна – часто не отправляется
Трудно обеспечить производительность более чем 10000 базовых станций
PTP-WR
GNSS
ДВ WWVB
DVB-T2 FM UTC Time RDS
ps
ns
µs
ms
s
NTP
PTP
5G cellular*
???
Длинные волны, DCF77 в Европе, WWVB в США, JJY в Японии, ...
в лучшем случае несколько нс, более дешевые приемники: несколько мкс
Точность, ограниченная узкой полосой пропускания

## Slide 4: ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИГНАЛЫ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ВРЕМЕНИ?
Инфраструктура уже создана
Полоса пропускания 6-8 МГц  многие GPS-приемники также не используют большую частоту
~100 вышек покрывают центральной части России
Мониторинг и синхронизация легко поддаются контролю
Дешевые направленные антенны – их трудно заглушить < 100 $
Может быть создан независимо от GNSS
Менее уязвим к солнечным штормам, помехам, спуфингу
Сигнал высокой мощности (ERP от 100 до 1000 кВт)
Всемирная сверхвысокочастотная полоса частот (~450-600/700 МГц)
Резервное электроснабжение многих передатчиков
Очень высокая доступность

## Slide 5: ТРИ ПРОБЛЕМЫ
Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters
- Сигнал для приемников с регулируемой синхронизацией
В мире не существует „единого“ стандарта цифрового телевидения
Он должен содержать временную метку нижнего уровня UTC
Не должен быть запатентованным
- Повысить точность передатчиков для случаев использования с длительностью менее мкс
- Распределение времени, не зависящего от GNSS, для каждого телевизионного передатчика

## Slide 6: 1 – THE SIGNAL
Cícatcd witk Bi⭲g imagc cícatoí

## Slide 7: СТАНДАРТЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Цифровые телевизионные передатчики - это программно-определяемые радиостанции
Их можно перенастроить на ATSC 3.0, DVB-T2, ISDB-T, DTMB, feMBMS
Глобального стандарта не существует
Какой из них использовать?
Мы выбрали 3GPP feMBMS (в настоящее время находится на стадии тестирования)
Другой независимый проект выбрал ATSC 3.0
По сути, любой из этих стандартов может быть расширен
, чтобы использовать временную метку UTC

## Slide 8: FEMBMS?
Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters
feMBMS: „LTE для вещания с телевизионных вышек“
Стандарт от 3GPP (органа по стандартизации, который внедрил для вас 4G и 5G)
По сути, какой-то тип сигнала LTE
предлагает функции синхронизации и позиционирования из „набора инструментов“ 3GPP
, например, временную метку UTC, которую обычные телефоны уже могут считывать
Что позволяет использовать недорогие приемники массового потребления (по сути, LTE-модем с некоторыми модификациями SW).
Смартфоны, модифицированные SW, способны принимать сигналы feMBMS уже сегодня https://youtu.be/03h8dJTIEUo?si=xB8EjKTiNIY5z5PI&t=76

## Slide 9: ОТЛИЧИЯ LTE ОТ. СИГНАЛА FEMBMS
 | Normal LTE | feMBMS
Uplink Восходящая линия связи | yes | No
Расстояние между поднесущими | 15 kHz | 15 kHz, 2.5 kHz, 1.25 kHz or 0.625 kHz
Cyclic Prefix | 16.67µs | 400µs, 800µs, 1600 µs
UTC time broadcast | SIB16 | SIB16
Transmitter location broadcast | standardized | Can be added
Application | Cellular network | Broadcasting towers

## Slide 10: КАК ВЫГЛЯДИТ СИГНАЛ LTE/FEMBMS?
Source: http://paul.wad.homepage.dk/LTE/lte_resource_grid.htm
Сигнал OFDM
Полоса пропускания 5-8 МГц
Интервал между поднесущими 15 кГц (также допускается 2,5, 1,25, 0,625)
Длина кадра 10 мс
Несколько контрольных сигналов:
Первичный сигнал синхронизации
Вторичный сигнал синхронизации
Опорные сигналы для конкретной ячейки
Приемник считывает информацию о времени из системного информационного блока:
MIB: Основной информационный блок, основные данные ячейки
SIB1: Содержит информацию о том, где найти другие SIBS (например, SIB16)
SIB16: Время начала кадра по UTC
Включая високосные секунды в зависимости от GPS

## Slide 11: КАК УЗНАТЬ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ UTC С ПОМОЩЬЮ LTE/FEMBMS
Указано в 3GPP 36.311
SystemInformationBlockType16 (упрощенный)
timeInfo
timeInfoUTC ЦЕЛОЕ ЧИСЛО (0..549755813887),
БИТОВАЯ СТРОКА времени сохранения дневного света (РАЗМЕР (2))
ЦЕЛОЕ число в миллисекундах (-127..128)
localTimeOffset ЦЕЛОЕ ЧИСЛО (-63..64)
“timeInfoUTC: Всемирное координированное время, соответствующее границе SFN (...). В этом поле подсчитывается количество секунд UTC в
единицах измерения 10 мс, начиная с 00:00:00 по григорианскому календарю 1 января 1900 года (...). ПРИМЕЧАНИЕ 1.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: UE может использовать это поле вместе с полем leapSeconds для получения времени по GPS”

## Slide 12: HOW ABOUT TX LOCATION?
Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters
TX location: posSIB
  However, small gap in 3GPP feMBMS standard: would require a change request to be standard compliant for broadcasting mode
Specified in 3GPP 37.355:
  NR-UEB-TRP-LocationData
    nr-trp-LocationInfo NR-TRP-LocationInfo-r16,
    nr-dl-prs-BeamInfo
Can encode TX location, incl. antenna phase center, beam direction

## Slide 13: УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА
ImРеализован SIB16 для синхронизации по времени UTC
Добавлены PR-сообщения
Запланировано: Добавить возможности: Определены необходимые расширения в 3GPP для широковещательного режима

## Slide 14: ТЕСТОВЫЕ ПРИЕМНИКИ
Приемник A: Измерительный приемник R&S TSME
точность TDOA ~10 нс, ~15
точность ns TOA
PPS-выход для синхронизации приложений
Приемник B: OBECA SDR с открытым исходным кодом, основанный на LimeSDR
Доступный “стартовый набор” для
университетов и студентов, …
Никаких скидок

## Slide 15: 2 - ACCURACY
Lab test setup used to improve the jitter
TV transmitter #1
TV transmitter #2
TV transmitter #3
No amplifiers, few Watt max power
PC connected to receiver
TSME receiver (not visible here)

## Slide 16: TRANSMITTER SEGMENT
Simplified TV transmitter diagram including measurement devices

## Slide 17: TRANSMITTER ACCURACY – STATUS QUO
Ошибка OXCO передатчика является основным источником погрешностей, связанных с временной неточностью радиочастотного сигнала
Вклад ошибки ~ 100 м
(300 нс)
Видны другие периодические и систематические ошибки
В ходе этого проекта были проведены целенаправленные оптимизации:
Улучшено управление OCXO
Усовершенствован регулятор SFN
Accuracy-Analysis of RF Signal jitter (before this project)

## Slide 18: OCXO BYPASS
Если OCXO обойти, самая крупная ошибка будет устранена, но все равно будет видна периодическая ошибка в 100 нс
Регулятор SFN вызывает периодическую ошибку. Если ее устранить, мы ожидаем ошибку менее чем в 50 нс
Residual error Timing error Systematic effect
Residual error: 50 ns

## Slide 19: ОПТИМИЗАЦИЯ OCXO И SFN
Timing error < 40 ns
Remaining timing error (< 100 ns) after improvement of OCXO PID controller, without bypass
Remaining timing error ( < 40 ns) after improvement of OCXO PID
controller and SFN regulator

## Slide 20: SUMMARY TRANSMITTER IMPROVEMENTS
TV transmitter jitter
reduced from 300 ns to 40 ns
Further improvement technically possible
SW update

## Slide 21: ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ – ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД В ВЕНЕ
3 объекта HPHT от ORS в Вене:
TX1: Каленберг, ERP-система мощностью около 40 кВт
TX2: Башня постоянного тока,
ERP-система мощностью около 10 кВт
TX3: Лизинг, ERP-система мощностью около 10 кВт
Сверхвысокочастотный диапазон, 666 МГц
Полоса пропускания 5 МГц
TX1
TX2
TX3
TX1
TX2
TX3

## Slide 22: ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ГОРОДСКИХ/ПРИГОРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

## Slide 23: ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ – ТОЧЕЧНЫЙ ГРАФИК СТАТИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Медленно перемещается из-за некомпенсированного смещения тактовой частоты неидеально синхронизированных передатчиков
Влияние внешнего GPS-навигатора, а не самих передатчиков
Погрешность из-за дрожания передатчика ниже, примерно на ~30 м
50m radius

## Slide 24: ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ – СТАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ORF
Приемник находился на крыше штаб-квартиры ORF в фиксированном положении во время измерения
Общее облако рассеяния
медленно перемещалось с течением времени
Также были оценены первые 20 минут теста. Оставшаяся неопределенность составила всего 11 м для 50% и 24 м для 95% действительных исправлений.

## Slide 25: 3 – СЕТЕВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
25 Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters
Cícatcd witk Bi⭲g imagc cícatoí

## Slide 26: КАК СИНХРОНИЗИРОВАТЬ?
Телевизионные передатчики имеют широкополосную связь с игровыми центрами
Исторически: P2P-Microwave
В наши дни: иногда оптоволокно
Чаще все же микроволновая печь
Если оптоволокно:
PTP (WR)
Если микроволновая печь:
Доступны фирменные системы для синхронизации на уровне ns
PTP-over-microwave:
Неизвестное исполнение
Отзывы зрителей?
Source: http://www.dvb-t2hd.de/

## Slide 27: КАК ВЫПОЛНИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ?
Гипотетическая магистраль P2P microwave для Баварии
Хороший охват за
время, меньшее, чем мкс
Пользователи высокого класса также могут напрямую подключаться к магистрали
За время, равное ns
Hypothetical timing backbone
between transmitters
Potential direct tap for a high end user
Source: http://www.dvb-t2hd.de/

## Slide 28: резюме
Использование улучшенной сети телевизионных передатчиков, синхронизированных по времени UTC
второй источник помимо GNSS для PTP masters
Благодаря обновлениям SW возможна точность ~40 нс
Точность, близкая к характеристикам GNSS
Намного лучше, чем у длинноволновых сигналов
Намного дешевле оптоволоконной линии связи с PTP от NIST
Поддержка мобильности
NIST
PTB
UTC
USNO
GPS
PTP
master
PTP
client
PTP
client
TV
network
PTP-WR
GNSS
DCF77
WWVB
DVB-T2 FM UTC Time RDS
ps
ns
µs
ms
s
NTP
PTP
5G cellular
TV Signal

## Slide 29: QUESTIONS, FEEDBACK?
Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters
Thank you for your attention!
Project was co-funded by ESA NAVISP Element 2

## Slide 30: EXCURSION: CELL SIZE, CYCLIC PREFIX AND SUBCARRIER SPACING
If the distance between two neigboring towers increased, the time difference of their signal at receiver increases
In a single-frequency-network, all transmitters send same signal  multiple „echos“ at receiver
If all echos are within the cyclic prefix, signal is improved by each echo
TV towers are further apart than cellular towers  larger cyclic prefix desired
If cyclic prefix is extended, less time for data symbols
Extend duration of OFDM symbols and have less symbols per frame
  Need to reduce subcarrier spacing in return
Less subcarrier spacing: Less doppler resilience
https://5g-xcast.eu/wp-content/uploads/2019/05/TBC_NRMBMSforTB_2019.pdf
Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters

## Slide 31: THE SAME TIMING RECEIVER COULD USE TV AND CELLULAR SIGNAL AS SOURCE
Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters
An feMBMS timing receiver could easily also receive LTE signals with time information

## Slide 32: HOW ARE TV TRANSMITTERS ORGANIZED
Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters
In Europe, Africa and most of Asia:
  ITU decided a frequency scheme (GE06) that assigned frequencies to regions, in a way that neighbor regions are not affected.
  One region might be served by a Single-Frequency network instead of a single transmitter
  Regions are using different frequencies
  E.g. Germany uses the whole 450-690 MHz range, but each region has only six 8 MHz channels that can be used
In US, FCC decides on TV stations
  Recently, spectrum was re-packed. Less use of SFNs, more high-power transmitters

## Slide 33: WHY NOT DIRECTLY USING A CELLULAR NETWORK‘S TIME?
Rohde & Schwarz
12/06/2023 5G based PNT Using TV Transmitters
Dependency on electric grid
  Most cell networks have only limited backup power, e.g. for 30 minutes
More difficult and costly to guarantee a time synchronization in 10000+ basestations, vs. ~100 TV
towers (taking Germany as an example)
But: If your cellular network operator offers you SIB16: Why not?