## Slide 1
DPLL по оптоволокну для недорогой двусторонней передачи времени
Quantum TWTT

## Slide 2: Зачем нужна новая система двусторонней передачи времени?
Протокол PTP позволяет относительно просто передавать время на субмикросекундном уровне
Самый дешевый способ передачи данных – USB/Ethernet
Текущее решение для передачи данных за субнаносекунд – это White Rabbit
Основано на дорогих ПЛИС с приемопередатчиками
В основном 1G Ethernet, недавно был выпущен 10G
Большинство систем White Rabbit подключаются параллельно к сети передачи данных на более высоких скоростях, таких как 100G/200G/400G и т.д. Если он используется только для измерения времени и частоты, зачем платить за Ethernet + FPGA?
Чтобы упростить распределение и измерение суб-наносекундного времени, нужно более дешевое и простое решение

## Slide 3: DPLL
Мощные микросхемы синхронизации с несколькими входами и выходами синхронизации
Могут генерировать несколько выходных частот из известных входных частот
Могут синхронизировать выходные сигналы с использованием 1PPS
Вход (временной) и частотный входы
Renesas 8A34001 Diagrams

## Slide 4: Основные строительные блоки DPLL
    TDC (Time-to-Digital Converter) преобразователь времени в цифру
    Измеряет разницу во времени или фазу между двумя входящими сигналами
    Цифровое измерение фазы фильтруется и используется для цифрового создания PLL
    В Renesas 8A34001
    Входной TDC может измерять интервал между двумя входами в течение 50 пикосекунд, что составляет 1пс при многократных измерениях
    Входной TDC может использоваться для работы с DPLL или просто для высокоточных измерений, даже для сигналов с частотой 1 PPS
TOD (Время суток)
  Позволяет устанавливать временную метку в зависимости от настраиваемого времени суток (аналогично PHC).
Renesas 8A34001 Diagrams

## Slide 5: TWTT
  Три основных компонента для высокоточной передачи времени
  Частотный сигнал
    Обеспечивает стабильный промежуток времени между сигналами времени
    Sync-E для сетей Ethernet
  Сигнал времени
    n PTP , это временная метка во фрейме Ethernet
  Дополнительные данные
    Пример: Информация о качестве часов, времени суток и качестве GNSS

## Slide 6: Передача частоты
Основной целью DPLL является передача частота
  Известные входные данные, генерируйте выходные данные из этого
Примечание: “Низкоскоростные” SFP-приемопередатчики 1G / 10G могут передавать тактовые сигналы частотой выше 10 МГц!

## Slide 7: Передача времени
Большинство DPLL поддерживают ePPS
  Встраивает / связывает временной сигнал (1PPS) с тактовым сигналом
  ШИМ тактовых сигналов, тактовый фронт которых связан с временным сигналом
  Также может извлекать этот ePPS и
  выводить в виде дискретного сигнала 1PPS
Renesas 8A34001 Diagrams

## Slide 8: Передача данных
Модули DPLL поддерживают передачу данных с помощью ШИМ
  После подачи сигнала ePPS продолжает модулировать тактовую частоту для кодирования кадра(ов)
  Два механизма
    TOD кадр, 11 полезных данных
      6 байт секунды, 4 бйта наносекунды, 1 байт субнаносекунды
      6 байт секунды = 8,918,062 лет!
      4 байт секунды = 136 лет
    PWM FIFO
      FIFO для чтения/записи, 128 байт
  TOD + FIFO обеспечивает произвольную двустороннюю передачу пользовательских данных
Renesas 8A34001 Diagrams

## Slide 9: Аппаратный дизайн Quantum TWTT
DPLL с дизайном по оптоволокну
  I225 сетевой контроллер
  8A34001 DPLL
      4 SFP соединения для двунаправленных линий связи
    SiT5503 “Super-TCXO” локальный осциллятор, +/ 10ppb
  2 SMA, настраиваемых входа выхода
  U.FL для любых запасных входов или выходов DPLL
  Тактовый буфер для передачи 100МГц в DPLL, для реализации PFM
  Гнездо для GNSS M.2

## Slide 10: Перенос времени при проектировании
Сигнал передан по SFP на 25MHz + 1PPS + PWM TOD
25MHz = Частота
1PPS = Время
PWM TOD = Дата
Как компенсируется задержка?
  Двусторонний перенос времени!
В начале измерений 1PPS для потребителя - это то же самое, что и для лидера 1PPS
Два измерения, используют входной TDC на DPLL
  Измерение 1: Передача в оба конца, отправка 1PPS потребителю против отправки 1PPS от потребителя
  Измерение 2: Ссылка против отправки, ссылка 1PPS против отправки 1PPS потребителю
  Сигнал ошибки: (Измерение 2 – Измерение 1/2), разница между отсчетом и отправкой на потребителя и половина обратного хода (предполагается, что задержка в 1 сторону)
  Программное обеспечение Лидера создает небольшой частотный шаг для смещения передачи сигнала потребителю, затем удаляет частотный шаг и выполняет повторные измерения
Лидер
Потребитель
SFP Link
25M + 1PPS
Выход частоты. 10MHz
Выход времени, 1PPS
Ref 10MHz Ref 1PPS
1PPS от потребителя
Отправка 1PPS потребителя

## Slide 11: Что насчет Ethernet? Хост?
  I225 чип на плате
  Обеспечивает доступ к
    PTP / Ethernet домену
    PTM / PCIe (Host CPU) domain
4 программно-определяемых пина (SDP) на I225
  SDP3 / SDP4 ,I2C для управления DPLL
  SDP0 в качестве входного сигнала временной метки PHC
    Подключен к входу DPLL
    Позволяет отправлять 1PPS в домен DPLL в качестве ссылки
    SDP1 PHC выход
    Соединен с DPLL выходом
    Позволяет получать 1PPS из домена DPLL в качестве ссылки
DPLL
I225
PCIe с (PTM) на материнской плате
I2C
SDP0 PPS
SDP1 PPS
RJ45,
Ethernet
Может соединять DPLL по оптоволокну как с PCIe, так и с PTP!

## Slide 12: Аппаратные результаты Quantum TWTT
Уровень шума измерений +/- 34 пс.
С минимальной программной начальной компенсацией, передача времени в пределах +/- 300 пикосекунд в течение 4 часов без программного контроля или вмешательства, большинство отсчетов в пределах +/- 200 пикосекунд, более 10G трансиверов LR SFP+

## Slide 13: Использование Quantum TWTT
Измерение времени с помощью SMA или U.FL внутреннего
Входные TDCS на DPLL могут измерять два сигнала длительностью 1 PPS с интервалом в 50 пикосекунд, если они стабильны по отношению друг к другу
Временная метка TOD, вводимая в DPLL, может выполнять временную метку отдельных внешних входных событий с разрешением 1 нc, аналогично временной метке PHC
Измерение частоты
  Входной ВМТ накапливает фазовую погрешность, может измерять смещение частоты между двумя источниками на основе накопленной фазы
  Произвольно регулируемая выходная частота, от PP2S до 1 ГГц